|  | K 7/120 | K 10/120 |
| --- | --- | --- |
| Radni pritisak (bar) | 30-120 | 30-120 |
| Protok vode (l/h) | 420 | 600 |
| Snaga motora (kW) | 1,0 | 1,8 |
| Broj obrtaja motora (o/min) | 1400 | 2800 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz ) | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 | 60 |
| Težina (kg) | 22 | 23 |
| Dimenzije ( L x W x H) | 440 x 200 x 330 | 440 x 200 x 330 |

|  | K 135 |
| --- | --- |
| Radni pritisak (bar) | 30-135 |
| Protok vode (l/h) | 660 |
| Snaga motora (kW) | 2,3 |
| Broj obrtaja motora (o/min) | 1400 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz ) | 1 / 230 / 50 |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 |
| Težina (kg) | 42 |
| Dimenzije ( L x W x H) | 750 x 460 x 450 |

|  | K 1151 T | K 1151 |
| --- | --- | --- |
| Radni pritisak (bar) | 30-130 | 30-130 |
| Protok vode (l/h) | 600 | 600 |
| Snaga motora (kW) | 2,0 | 2,0 |
| Broj obrtaja motora (o/min) | 2800 | 2800 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz ) | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 | 60 |
| Težina (kg) | 29 | 27 |
| Dimenzije ( L x W x H) | 300 x 330 x 800 | 300 x 330 x 800 |

|  | SILENT 120 |
| --- | --- |
| Radni pritisak (bar) | 30-120 |
| Protok vode (l/h) | 420 |
| Snaga motora (kW) | 1,0 |
| Broj obrtaja motora (o/min) | 1400 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz ) | 1 / 230 / 50 |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 |
| Težina (kg) | 26 |
| Dimenzije ( L x W x H) | 300 x 330 x 800 |